## Slide 1: 测试综合技能
9 网络管理

## Slide 2: 目录
网络管理基础
配置网络参数

## Slide 3: 网络管理基础
在Windows 下怎样查看网络接口配置信息
怎样测试网络连通性是否正常
  查看网络接口配置信息，使用命令：ipconfig -all
  测试网络连通性使用命令：ping +IP地址（或域名）

## Slide 4: 网络管理基础
在Linux下怎样查看网络接口配置信息
  使用命令：ifconfig
  flags:
  mtu:接口网络最大传输单元（字节）
  inet: IP地址 netmask: 子网掩码 broadcast：网关
  inet6:IPV6地址 prefixlen: scopeid:
  ether: txqueuelen
  RX：网络收包情况
  TX：网络发包情况

## Slide 5: 网络管理基础
5种类型IP地址知识回顾
  A类地址
  B类地址
  C类地址
  D类地址
  E类地址

## Slide 6: 网络管理基础
lo（回环接口）不是一个真正的网络接口，是一个特殊的模拟出来的网络接口。 其ip永远为127.0.0.1，子网掩码为255.0.0.0。回环接口为系统提供一个单机网络环境，一般用于网络程序的调试，许多程序的运行也需要这个接口
loop txqueuelen:

## Slide 7: 网络管理基础
如果使用ifconfig查看网络接口配置时，只能看到回环接口怎么
  使用命令：ifconfi –a ，查看所有安装好的网络接口，仍然看不到，有可能的原因：
    网卡硬件连接或驱动出现问题，导致系统无法识别此网卡，此时需要：查看硬件或重新安装驱动
    接口未开启，怎样开启接口
  情况二看到接口了，但是输出中没有Inet addr、Bcast、 Mask等参数，表示硬件和驱动没有问题，接口没有配置好，怎样配置
Notes: 情况1：仍然没有看到接口，那么就说明网卡硬件连接或者驱动出现问题，导致系统无法识别此网卡了，此时应该检查硬件或者重新安装驱动，如果仍然无法识别，那么就需要考虑更换网卡。
情况2：看到接口了，但是输出中没有Inet addr、Bcast、Mask等参数出现，那就表示网卡硬件没有问题，是接口没有配置好，此时就应该查看并编辑相关配置文件对接口进行配置。
情况3：看到接口了，并且接口一切正常，那么就可能是接口未开启，可以使用ifconfig

## Slide 8: 网络管理基础
开启网络接口使用命令：ifconfig + 网络设备名 +up
  如：ifconfig enp0s3 up
关闭网络接口使用命令：ifconfig +网络设备名 +down
  如：ifconfig enp0s3 down

## Slide 9: 网络管理基础
怎样配置网络参数
  配置IP和子网掩码
    ifconfig enp03s 192.168.1.66 netmask 255.255.255.0
  使用ifconfig可以配置的网络参数
    接口网络接口名称，例如第一个以太接口enp0s3
    up此选项激活接口
    down此选项使接口关闭
    [-]arp允许或禁止在接口上使用ARP 协议
    [-]allmulti允许或禁止组播模式（all-multicast）。如果选用，则接口可以接收网络上的所有组播分组

## Slide 10: 网络管理基础
使用ifconfig配置网络参数：
  metric N将接口度量值设置为整数N。(译注：度量值表示在这个路径上发送一个分组的成本,就是通过多少个路由）
  mtu N此选项设定接口的最大传输单元MTU
  netmask [子网掩码]为接口设定IP 网络掩码。缺省值通常是A，B 或C 类的网络掩码(由接口的IP 地址推出)，但也可设为其它值
  [-]broadcast [广播地址]如果给出了地址参数，则可以为接口设定该协议的广播地址。否则，为接口设置(或清除) IFF_BROADCAST 标志

## Slide 11: 网络管理基础
注意：
  使用ifconfig配置的网络参数是临时的，如果系统重启或网络重启，这些改变的参数是不会保留的
  如果在远程连接主机，不要轻易改动网络参数，很可能导致掉线

## Slide 12: 目录
网络管理基础
配置网络参数

## Slide 13: 配置网络参数
配置静态网络IP地址
网关
子网掩码
DNS地址
主机名

## Slide 14: 配置网络参数
配置静态网络地址，使用编辑网络参数配置文件的方法，如配置网络IP地址等，进入目录：/etc/sysconfig/network-scripts
ifcfg-enp0s3 :主机网卡名称，当有多张网卡时，使用后面的数字变化来标识

## Slide 15: 配置网络参数
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3
需要更改项BOOTPROTO=“static”
增加：
  IPPADDR,GATEWAT,NETMASK,DNS1
保存、退出
重启网络，使用命令：
service network restart

## Slide 16: 配置网络参数
验证重新配置后，是否能ping通网关
  使用命令：ping 10.7.10.1
Notes: 截图

## Slide 17: 配置网络参数
将IP地址获取改为动态获取
将BOOTPROTO的值改为 dhcp
去掉刚刚增加的IPADDR,GATEWAT,NETMASK,DNS1行

## Slide 18: 配置网络参数
DNS查询和配置工具 ——dig
  最简单的用法 ，直接使用dig ，按回车

## Slide 19: 配置网络参数
检查DNS服务器是否能连接上，使用域名：dig +域名
Notes: 显示搜索，显示从受请求的域名服务器返回的答复，将要解析的域名跟在命令后面

## Slide 20: 配置网络参数
dig www.baidu.com

## Slide 21: 配置网络参数其他内容
/etc/services、/etc/host.conf、/etc/nsswitch.conf、/etc/xinetd.conf /etc/modules.conf、/etc/sysconfig/network、/etc/hosts和/etc/resolv.conf

## Slide 22: 扩展知识
配置虚拟机CentOS 7与主机Windows8/10之间文件共享

## Slide 23: 内容总结
网络管理基础知识
  ifconfig 命令使用
    查看、临时修改配置
网络参数配置
  通过修改配置文件来修改
    静态/动态配置网络IP地址
    检查DNS服务器是否能连接成功

## Slide 24: Question